## Slide 1: Laboratorní TestBed fyzické vrstvy V2X komunikačního systému v pásmu 5.9GHz
Michael Kimmer

## Slide 2: Úvod
Realtime přijímač IEEE 802.11p
Možnost postupného rozšiřování
IEEE 802.11p V2X standard
  5.9 GHz, ad-hoc architektura
  Vyžaduje rychlé potvrzování přijetí framů (16 nebo 32 μs)
FPGA přístup
GUI ovládání
Společný projekt s firmou Hermann

## Slide 3: Hardware
ZedBoard + ADRV9002

## Slide 4: Hardware
ADRV9002
  2x2 Transceiver
  Frequency range: 30 MHz to 6 GHz
  Bandwidths: 12 kHz to 40 MHz
ZedBoard
  Development board
  SoC: Xilinx Zynq®-7000 (XC7Z020-CLG484-1)
    FPGA (85K Programmable Logic Cells)
    Dual-core ARM Cortex-A9 based CPU (667 MHz)
  Many IOs
  Analog Devices: HDL, Kuiper Linux, Libiio

## Slide 5: Hardware
ADRV9002
  2x2 Transceiver
  Frequency range: 30 MHz to 6 GHz
  Bandwidths: 12 kHz to 40 MHz
ZedBoard
  Development board
  SoC: Xilinx Zynq®-7000 (XC7Z020-CLG484-1)
    FPGA (85K Programmable Logic Cells)
    Dual-core ARM Cortex-A9 based CPU (667 MHz)
  Many IOs
  Analog Devices: HDL, Kuiper Linux, Libiio

## Slide 6: Celkové schéma FPGA
ADI HDL Reference Design (pro ADRV9002 a ZedBoard)
Vlastní IP blok IP_802_11p
AXI4 Lite
  Připojení IP_802_11p do adresového prostoru CPU
  Ovládání IP_802_11p
  Čtení dat z IP_802_11p
ADI HDL: axi_adrv9001 blok
  Přístup k IQ vzorkům z ADRV9002 (pro IP_802_11p)

## Slide 9: Blokové schéma práce (blok IP_802_11p)
Vlastních 21 VHDL bloků, 6 Vivado IP bloků
Příjem 802.11p PHY framů (povinné modulace a kódové rychlosti)
Ukládání dat do 4 KB BRAM
Python GUI
  AXI4: konfigurace bloku a čtení dat z BRAM
  Libiio: jednoduché vysílání

## Slide 13: Ukázka

## Slide 14: Ukázka – GUI vysílač

## Slide 15: Ukázka

## Slide 16: Ukázka – GUI přijímač

## Slide 17: Ukázka – GUI přijímač

## Slide 18: Ukázka teorie – detekce framu
Detekce framu za přítomnosti frekvenčního offsetu
802.11p preambule:
Crosskorelace s celou synchronizační sekvencí:
Crosskorelace s jednou periodou: , kde
Rozdíl odolnosti cca: 15 kHz a 150 kHz

## Slide 19: Blokové schéma práce (blok IP_802_11p)
Vlastních 21 VHDL bloků, 6 Vivado IP bloků
Příjem 802.11p PHY framů (povinné modulace a kódové rychlosti)
Ukládání dat do 4 KB BRAM
Python GUI
  AXI4: konfigurace bloku a čtení dat z BRAM
  Libiio: jednoduché vysílání

## Slide 20: Ukázka teorie – detekce framu
Detekce framu za přítomnosti frekvenčního offsetu
802.11p preambule:
Crosskorelace s celou synchronizační sekvencí:
Crosskorelace s jednou periodou: , kde
Rozdíl odolnosti cca: 15 kHz a 150 kHz

## Slide 21: Ukázka teorie – detekce framu
Nulový frekvenční offset
50 kHz frekvenční offset

## Slide 22: Ukázka implementace - descrambler

## Slide 23: Blokové schéma práce (blok IP_802_11p)
Vlastních 21 VHDL bloků, 6 Vivado IP bloků
Příjem 802.11p PHY framů (povinné modulace a kódové rychlosti)
Ukládání dat do 4 KB BRAM
Python GUI
  AXI4: konfigurace bloku a čtení dat z BRAM
  Libiio: jednoduché vysílání

## Slide 24: Ukázka implementace - descrambler

## Slide 25: Možná pokračování
Oprava chyb a nepřesností (synchronizace, depuncturing , Viterbi, BRAM)
Implementace MAC vrstvy
Informování Kuiper Linuxu o příjmu pomocí přerušení
Možná úprava PHY vrstvy pro podporu 802.11a a 802.11g (20 MHz pásmo)

## Slide 26: Otázka 1
Jedním ze základních parametrů přijímače je jeho citlivost. Byla stanovena citlivost realizované implementace? Pokud ano, je v souladu s očekáváním? Pokud ne, stručně popište, jak byste její hodnotu pro daný kódový poměr a modulaci subnosné frekvence stanovil.
Nebyla stanovena
Viz sekce 4.4, synchronizace selhává na IQ hodnotách cca 30/2^15 (-61 dBFS, -72 dBm)
Nutné vylepšení v budoucnu
Měření chybovosti dekódovaných dat: pomocí známého paketu a různých útlumů na vysílači
Možná implementace v Pythonu (GUI)

## Slide 27: Otázka 2
V úvodu kapitoly 4 je uvedeno, že důvodem realizace příjmu v PL je především striktní požadavek na rychlé vyslání potvrzení příjmu. Umožňuje vyvinutý TestBed vysílat tato potvrzení? V textu práce toto není zdokumentováno.
Neumožnuje
Potvrzování příjmů je řešeno v MAC vrstvě
TestBed je schopen přijmout poslední data cca 15 μs po skončení framu (simulace)
Možná implementace v budoucnu

## Slide 28: Děkuji za pozornost